|  | 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Termékazonosító |  |
|  | Kereskedelmi elnevezés: | KONTAKTUS TISZTÍTÓ |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása |  |
|  | Felhasználási terület: | Karbantartás. |  |
|  | 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 automobil1@t-online.hu |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám |  |
|  | Cím: Telefon: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (ingyenes, éjjel-nappal) (36-1-) 476-6464 |  |
|  | 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása |  |
|  | Termék meghatározása: | Keverék |  |
|  | Besorolás az 1999/45/EK és az EGK 67/548 szerint: | Veszélyjel: F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xi Irritatív R mondatok: 12-38-52/53-67 |  |
|  | Osztályozás az 1272/2008/EK szerint: | Flam. Aerosol 1, H222 Skin Irrit.2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H412 |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |
|  | 1272/2008/EK szerint: |  |
|  | GHS/CLP: | GHS02 GHS07 | Veszély |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok: | H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. |  |
|  |  | H315 Bőrirritáló hatású. |  |
|  |  | H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. |  |
|  |  | H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: | P102 Gyermekektől elzárva tartandó. |  |
|  |  | P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. |  |
|  |  | P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. |  |
|  |  | P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. |  |
|  |  | P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. |  |
|  |  | P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. |  |
|  |  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |  |
|  |  | P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. |  |
|  |  | P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. |  |
|  |  | P261 Kerülje a permet belélegzését. |  |
|  |  | P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. |  |
|  |  | P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék |  |
|  | Veszélyes komponens: | Speciálbenzin, Propán/bután, Denaturált szesz. |  |
|  | 1999/45/EK szerint: |  |
|  | Veszélyjel: |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xi Irritatív |  |
|  | R mondatok: | R 12 | Fokozottan tűzveszélyes. |  |
|  |  | R 38 | Bőrizgató hatású. |  |
|  |  | R 52/53 | Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |
|  |  | R 67 | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |
|  | S mondatok: | S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |
|  |  | S 16 | Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. |  |
|  |  | S 23 | A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |
|  |  | S 24 | A bőrrel való érintkezés kerülendő. |  |
|  |  | S 29 | Csatornába engedni nem szabad. |  |
|  |  | S 45 | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |
|  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |
|  | A levegőnél nehezebb gőzök szétterjedhetnek a talaj felszínén és a levegővel robbanóképes keveréket képezhetnek. |  |
|  | A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nem alkalmazható. |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |
|  | 3.1.Anyagok |  |
|  | Nem alkalmazható. |  |
|  | 3.2. Keverékek |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  | 1999/45/EK | 1272/2008/EK |  |
|  | kb. 25% Denaturált szesz | CAS-szám: 64-17-5 EINECS-szám: 200-578-6 Index-szám: 603-002-00-5 | Veszélyjel: F R mondat: 11 | Flam. Liq. 2, H225 |  |
|  | kb. 25% Speciálbenzin (Solane 80-110) (benzoltartalom < 0,1%) | CAS-szám: 64742-49-0 EINECS-szám: 265-151-9 Index-szám: 649-328-00-1 | Veszélyjel: F, Xn, N R mondat: 11-38-51/53-65-67 | Flam. Liq. 2 – H225 Asp. Tox. 1 – H304 Skin Irrit. 2 – H315 STOT SE. 3 – H336 Aquatic Chronic 2 – H411 |  |
|  | Összes aromás tartalom: < 0,001% Tartalmaz: 0-2% n-Hexán | CAS-szám:110-54-3 EINECS-szám: 203-777-6 Index-szám: 601-037-00-0 | Veszélyjel: F, Xn, N R mondat: 11-38-48/20-51/53-62-65-67 | Flam. Liq. 2 – H225 Asp. Tox. 1 – H304 Skin Irrit. 2 – H315 Repr. 2 – H361f STOT SE. 3 – H336 STOT RE. 2 – H373 Aquatic Chronic 2 – H411 |  |
|  | Hajtógáz: kb. 50% Propán/bután (1,3-butadién tartalom < 0,1%) | CAS-szám: 74-98-6/106-97-8/ 75-28-5/106-99-0 EINECS-szám: 200-827-9/ 203-448-7/200-857-2/203-450-8 | Veszélyjel: F+ R mondat: 12 | Flam. Gas 1 – H220 Press. Gas |  |
|  | A veszélyes komponensek R és H mondatai a 16. szakaszban találhatók. |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |
|  | Belélegezve: (PERMET) | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |
|  | Bőrrel érintkezve: (PERMET) | A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Szembe jutva: (PERMET) | A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Lenyelve: (PERMET) | A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. Véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások |  |
|  | Belélegzésnél: Fejfájás, hányinger, hányás, a tudati állapot megváltozása. Szembe jutva: égő érzés, átmeneti vörösség. |  |
|  | 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése |  |
|  | A biztonsági adatlapot vagy a címkét mutassa meg az orvosnak, amennyiben ez lehetséges. Nincs konkrét ellenszer. |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |
|  | 5.1. Oltóanyag |  |
|  | Oltóanyagok (megfelelő): | Oltópor, szén-dioxid (CO2), alkoholálló oltóhab, homok. |  |
|  | (nem megfelelő): | Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek |  |
|  | Veszélyes égés termékek: | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom). |  |
|  | A területet ki kell üríteni. A tüzet csak biztonságos távolságból vagy védett helyről szabad oltani. Kerülje el a veszélyes gőzök és a mérgező bomlástermékek belégzését (szél felől közelítse meg). Gyúlékony gázok tüzének oltásánál legjobb módszer, ha a tűzoltás megkezdése előtt megszünteti a gázömlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készítményből nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. A gáz a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A tűz hője a palackon belül gyors nyomásnövekedést okozhat, és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a tűz által még el nem ért anyagokat biztonságba kell helyezni. |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat |  |
|  | Védőfelszerelés: | Teljes védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |
|  | Vészhelyzetre nem kiképzett személyek és vészhelyzetre kiképzett személyek: A gyújtóforrásokat távol kell tartani. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A termék gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. Vigyázat, ha a kiáramló anyag csatornahálózatba kerül robbanásveszély áll fenn. Nagy mennyiség kiömlése esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell. |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések |  |
|  | A terméket nem szabad az élővízbe, csatornába vagy talajba engedni. |  |
|  | Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. Ha a kiömlött anyag (hajtógáz) a csatornahálózatba kerül robbanás veszély jöhet létre. Minden mélyebb fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni. |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai |  |
|  | Szüntesse meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető. Vízpermet használatával csökkentse a gáz koncentrációját. Zárja le a területet, amíg a gáz eloszlik. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Csak szikramentes eszközöket szabad használni. |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra |  |
|  | A biztonságos kezeléshez való információt lásd a 7. szakaszban. Az egyéni védőfelszerelésről az információkat lásd a 8. szakaszban Ártalmatlanításra vonatkozó információt lásd a 13. szakaszban. |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések |  |
|  | Kezelés: | Csak jól szellőztetett helyen használható. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |
|  | Tűz- és robbanásvédelem: | A motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! Tilos dohányozni! |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |
|  | Tárolás: | Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést. Száraz, hűvös helyen, 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Hőtől, gyújtóforrástól és erős oxidálószerektől távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni. Összeférhetetlen anyagok: Erős savak, oxidálószerek. |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |
|  | Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: |  |
|  | n-Hexán: | ÁK-érték: 72 mg/m3 |  |
|  | Etil-alkohol: | ÁK-érték: 1900 mg/m3, CK-érték: 7600 mg/m3 |  |
|  | Olaj (ásványi) köd: | MK-érték: 5 mg/m3 |  |
|  | Bután (CAS: 106-97-8): | ÁK-érték: 2350 mg/m3; CK-érték: 9400 mg/m3 |  |
|  | Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei vizeletben |  |
|  |  |  |  | Megengedhető határérték |  |
|  | Vegyi anyag | Biológiai expozíciós (hatás) mutató | Mintavétel ideje | mg/g kreatinin | mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek) |  |
|  | n-Hexán | 2,5-hexán-dion | m.u. | 3,5 | 3,5 |  |
|  | Az adatokat az érvényes rendelet alapján adtuk meg. [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.] |  |
|  | DNEL-érték (Derived no effect level - a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje): Nincs adat. |  |
|  | PNEC-érték (Predicted no effect concentration – az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbérték): Nincs adat. |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése |  |
|  | Műszaki intézkedések: | A terméket jól szellőztethető helyiségben szabad használni. |  |
|  | Egyéni védőfelszerelés: |  |
|  | Légzésvédelem: | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |
|  | Kézvédelem: | Oldószerálló védőkesztyű. |  |
|  | Szemvédelem: | Védőszemüveg oldalvédővel/ arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |
|  | Testvédelem: | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés fordulhat elő. |  |
|  | Egyéb biztonsági és higiénés intézkedések: | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. |  |
|  | Környezeti expozíció: | A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni. |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |
|  | Halmazállapot: | Aeroszol |  |
|  | Szín: | Színtelen. |  |
|  | Szag: | Jellegzetes. |  |
|  | Az alábbi adatok a speciálbenzinre vonatkoznak: |  |
|  | Sűrűség: | 0,91 g/cm3 (20oC-on) |  |
|  | Oldhatóság vízben: | Nem alkalmazható. |  |
|  | Lobbanáspont: | -12oC |  |
|  | Forráspont: | 80-110oC |  |
|  | Robbanásveszély: | Az anyag gőzei robbanásveszélyes elegyet képezhetnek a levegővel. |  |
|  | Robbanási határérték: | Alsó: 0,9 tf% - felső: 8 tf% |  |
|  | pH-érték: | Nem alkalmazható. |  |
|  | Az alábbi adatok a denaturált szeszre vonatkoznak: |  |
|  | Sűrűség: | 0,79 - 0,82 g/cm3 (20oC-on) |  |
|  | Oldhatóság vízben: | Vízzel jól oldható. |  |
|  | Lobbanáspont: | 12-26oC |  |
|  | Forráspont: | 78-80oC |  |
|  | Gyulladási hőmérséklet: | 425oC |  |
|  | Robbanási határérték (gyulladásképes elegy): | Alsó: 3,5 tf% - felső 15,0 tf% |  |
|  | pH-érték: | Nem ismert. |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |
|  | 10.1. Reakciókészség |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |
|  | Normál használat esetén stabil. |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége |  |
|  | A termék gőze a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet, amely a levegőnél nehezebb. |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények |  |
|  | Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok |  |
|  | Erős savak, oxidálószerek. |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek |  |
|  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom). |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ |  |
|  | Akut toxicitás a termékre: nincs adat |  |
|  | A termék összetevőire vonatkozó adatok: |  |
|  | PB fűtő és üzemanyag (Propán/bután) (keverék) adata: Propán (belélegezve, patkányon): >800000 ppm/ 4 óra 15 perc (irodalmi adat) n-bután (belélegezve, patkányon): 277000 ppm/ 4 óra (irodalmi adat) izobután (belélegezve, patkányon): 277000 ppm/ 4 óra (irodalmi adat) Belélegezve: enyhe nyálkahártya irritáció Szembe jutva: enyhe irritáció Nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás |  |
|  | Speciálbenzin adata: |  |
|  | Akut toxicitás: LD50: > 5840 mg/kg (patkányon, szájon át) LD50: > 2920 mg/kg (patkányon, bőrön át 24 óra) LC50: 23300 mg/m3 (gőzök, patkány-OECD403) Szenzibilizáció: Nincs osztályozva. Karcinogén hatás: Jelenleg rendelkezésre álló toxikológiai információnk szerint nincs karcinogénnek osztályozva. Mutagén hatás: Az anyag mutagenitását kiterjedten vizsgálták in-vivo és in-vitro vizsgálatokban Genetikai toxicitás: negatív. Teratogenitás: Nincs adat. Reprodukciós hatás: Patkányokon végzett kísérletek nem mutatnak reprodukciós toxicitást. Célszervi toxicitás (STOT): Egyszeri expozíció: Károsíthatja a központi idegrendszert, álmosságot, szédülést okozhat. Ismételt expozíció: Jelenleg nincs adat. |  |
|  | Denaturált szesz adata: Akut toxicitás: LC50 (belélegezve, patkányon): >8000 mg/l/ 4 óra (vízmentes anyag) LD50 (szájon keresztül, patkányon): >6200 mg/kg LD50 (bőrre kerülve, nyúlon): >20000 mg/kg További adatok: Belélegezve: enyhe nyálkahártya irritáció Szembe jutva: enyhe irritáció Nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás |  |
|  | Bőrkorrózió/bőrirritáció: | Bőrirritáló hatású. |  |
|  | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: | Nincs adat. |  |
|  | Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: | Nincs adat. |  |
|  | Csírasejt mutagenítás: | Nincs adat. |  |
|  | Rákkeltő hatás: | Nincs adat. |  |
|  | Reprodukciós toxicitás: | Nincs adat. |  |
|  | Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |
|  | Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás STOT RE): | Nincs adat. |  |
|  | Aspirációs veszély: | A termék lenyelése nem valószínű. |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |
|  | 12.1. Toxicitás |  |
|  | Speciálbenzin adata: |  |
|  | A keveréket élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |
|  | Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |
|  | Akut toxicitás: |  |
|  | Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok: | ErC50: 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 óra) OECD 201 EbC50: 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 óra) OECD 201 NOECR: 6,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 óra) OECD 201 |  |
|  |  | EC50: 3 mg/l (Daphnia magna, 48 óra) OECD 202 |  |
|  |  | LC50: >13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96 óra) OECD 203 |  |
|  | Krónikus toxicitás: |  |  |
|  | Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok: | NOErC: 1 mg/l (Daphnia magna, 21 nap) OECD 211 NOErC: 1,53 mg/l (Oncorhynchus mykiss – QSAR Petrotox, 28 nap) |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság |  |
|  | Gyorsan lebomlik (kb. 98%, 28 nap alatt - OECD 301 F). (Speciálbenzin adata) |  |
|  | Denaturált szesz adata: Azonnal lebontható. |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség |  |
|  | PB fűtő és üzemanyag (Propán/bután) adata: propán: =< 2,8 (irodalmi adat) bután: =< 2,8 (irodalmi adat) izobután: =< 2,8 (irodalmi adat) |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások |  |
|  | Denaturált szesz adata: Nagy koncentrációban vízi szervezetekre károsító hatású. LC50 (halakra (L. idius): 8140 mg/l /48 óra (vízmentes anyag) |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: | EWC-kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről] |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |
|  | Szállítás | közúti/vasúti ADR/RID |  |
|  | 14.1. UN-szám | 1950 |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Aeroszolok, gyúlékony |  |
|  | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) |  |  |
|  | Osztály: | 2 |  |
|  | Osztályozási kód: | 5F |  |
|  | Bárcák: | 2.1 |  |
|  | Alagútkorlátozási kód: | (B1D) |  |
|  | Korlátozott mennyiség: | LQ2 |  |
|  | 14.4. Csomagolási csoport |  |  |
|  | 14.5. Környezeti veszélyek: - |  |  |
|  | 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - |  |  |
|  | 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: - |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról |  |
|  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosítása [33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelet] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  |  | 1907/2006/EK REACH (2006. december 18.), illetve módosítása 453/2010/EU rendelet (2010. május. 20.) |  |
|  |  | Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |
|  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |
|  |  | 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről |  |
|  | Veszélyes hulladékok: | 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |
|  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  |  | 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről |  |
|  | Tűzvédelem: | 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |
|  | Munkavédelem: | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |
|  |  | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés |  |
|  | Nincs. |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |
|  | A veszélyes összetevők R és H mondatai: |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |
|  | R 38 Bőrizgató hatású. |  |
|  | R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |
|  | R 62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet. |  |
|  | R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |
|  | H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. |  |
|  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |  |
|  | H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású. |  |
|  | H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. |  |
|  | H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. |  |
|  | H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. |  |
|  | H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |
|  | F Tűzveszélyes |  |
|  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |
|  | Xn Ártalmas |  |
|  | N Környezeti veszély |  |
|  | Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok 1 |  |
|  | Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok |  |
|  | Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok 2 |  |
|  | Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély 1 |  |
|  | Skin irrit. 2: Bőrirritáció 2 |  |
|  | STOT SE. 3: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3 |  |
|  | STOT RE. 2: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 2 |  |
|  | Aquatic Chronic 2: Hosszú távú vízi toxicitási veszély 2 |  |
|  | Repr. 2: Reprodukciós toxicitás 2 |  |
|  | Aktualizálás: 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16. szakaszokban. |  |
|  | Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK alapján vegyi termékhez. |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2015.02.17. |  |