|  | 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Termékazonosító |  |
|  | Kereskedelmi elnevezés: | LÁNCKENŐ SPRAY |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása |  |
|  | Felhasználási terület: | Karbantartás. |  |
|  | 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 automobil@axelero.hu |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám |  |
|  | Cím: Telefon: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (ingyenes, éjjel-nappal) (36-1-) 476-6464 |  |
|  | 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása |  |
|  | Termék meghatározása: | Keverék |  |
|  | Besorolás az 1999/45/EK és az EGK 67/548 szerint: | Veszélyjel: F+ Fokozottan tűzveszélyes R mondatok: 12 |  |
|  | Osztályozás az 1272/2008/EK szerint: | Flam. Aerosol 1, H222 |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |
|  | 1272/2008/EK szerint: |  |
|  | GHS/CLP: | GHS02 | Veszély |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok: | H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: | P102 Gyermekektől elzárva tartandó. |  |
|  |  | P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. |  |
|  |  | P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. |  |
|  |  | P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. |  |
|  |  | P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. |  |
|  |  | P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. |  |
|  |  | P261 Kerülje a permet belélegzését. |  |
|  |  | P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. |  |
|  |  | P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék |  |
|  | Veszélyes komponens: | Propán/bután |  |
|  | 1999/45/EK szerint: |  |
|  | Veszélyjel: |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |
|  | R mondatok: | R 12 | Fokozottan tűzveszélyes. |  |
|  | S mondatok: | S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |
|  |  | S 16 | Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. |  |
|  |  | S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |
|  |  | S 23 | A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |
|  |  | S 45 | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |
|  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |
|  | A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nem alkalmazható. |  |
|  | Cirkan C 220 adata |  |
|  | Egészségre vonatkozó információ: | Magas koncentrációjú gőz, füst vagy permet belélegzése a felső légutak irritációját okozhatja. Lenyelve irritálhatja az emésztőrendszert. Hasmenést, gyomorfájást, hányingert, hányást okozhat. Bőrre kerülve bőrpír, bőrszárazság lehetséges. Szembe jutva vörösség, fájdalom lehetséges. |  |
|  | Környezetre vonatkozó információ: | Nagy mennyiségben kiömölve, az anyag a környezetre veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az oxigénbejutás lehetőségét. |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |
|  | 3.1.Anyagok |  |
|  | Nem alkalmazható. |  |
|  | 3.2. Keverékek |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  | 1999/45//EK | 1272/2008/EK |  |
|  | 30 - 50% Erősen finomított ásványolaj alapú termék (Cirkan C 220) DMSO extraktum <3% (IP 346 módszer szerint) | CAS-szám: keverék EINECS-szám: - | Veszélyjel: - R mondat: - | - |  |
|  | Hajtógáz: Propán/bután (1,3-butadién tartalom < 0,1%) | CAS-szám: 74-98-6/106-97-8/75-28-5/ 106-99-0 EINECS-szám: 200-827-9/203-448-7/ 200-857-2/203-450-8 | Veszélyjel: F+ R mondat: 12 | Flam. Gas 1 –H220 Press. Gas |  |
|  | A veszélyes komponensek R és H mondatai a 16. szakaszban találhatók. |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |
|  | Belélegezve: (PERMET) | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |
|  | Bőrrel érintkezve: (PERMET) | A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Szembe jutva: (PERMET) | A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Lenyelve: (PERMET) | A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. Véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások |  |
|  | Nagy koncentrációban fojtó hatású, az oxigénhiány végzetes következményekkel járhat. (Hajtógáz adata) |  |
|  | 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése |  |
|  | A biztonsági adatlapot vagy a címkét mutassa meg az orvosnak, amennyiben ez lehetséges. Nincs konkrét ellenszer. |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |
|  | 5.1. Oltóanyag |  |
|  | Oltóanyagok (megfelelő): | Száraz vegyi por, széndioxid (CO2). Oltóhab, vízköd (csak képzett személyzet használhatja). |  |
|  | (nem megfelelő): | Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek |  |
|  | Veszélyes égés termékek: | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, különböző szénhidrogének aldehidek és korom.) |  |
|  | A területet ki kell üríteni. A tüzet csak biztonságos távolságból vagy védett helyről szabad oltani. Kerülje el a veszélyes gőzök és a mérgező bomlástermékek belégzését (szél felől közelítse meg). Gyúlékony gázok tüzének oltásánál legjobb módszer, ha a tűzoltás megkezdése előtt megszünteti a gázömlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készítményből nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. A gáz a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A tűz hője a palackon belül gyors nyomásnövekedést okozhat, és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a tűz által még el nem ért anyagokat biztonságba kell helyezni. |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat |  |
|  | Védőfelszerelés: | Teljes védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |
|  | Vészhelyzetre nem kiképzett személyek és vészhelyzetre kiképzett személyek: A gyújtóforrásokat távol kell tartani. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A termék gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. A termék olajtartalma miatt, ha kiömlik (kifolyik), csúszásveszély lehetséges. |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések |  |
|  | A terméket nem szabad az élővízbe, csatornába vagy talajba engedni. |  |
|  | Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. Ha a kiömlött anyag (hajtógáz) a csatornahálózatba kerül robbanás veszély jöhet létre. Minden mélyebb fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni. |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai |  |
|  | Szüntesse meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető. Vízpermet használatával csökkentse a gáz koncentrációját. Zárja le a területet, amíg a gáz eloszlik. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Csak szikramentes eszközöket szabad használni. |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra |  |
|  | A biztonságos kezeléshez való információt lásd a 7. szakaszban. Az egyéni védőfelszerelésről az információkat lásd a 8. szakaszban Ártalmatlanításra vonatkozó információt lásd a 13. szakaszban. |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések |  |
|  | Kezelés: | Csak jól szellőztetett helyen használható. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. A kifröccsent termék csúszásveszélyes lehet! |  |
|  | Tűz- és robbanásvédelem: | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |
|  | Tárolás: | Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést. Száraz, hűvös helyen, 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. Hőtől, gyújtóforrástól és erős oxidálószerektől távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni. Összeférhetetlen anyagok: Erős oxidálószerek. |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |
|  | Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: |  |
|  | Olaj (ásványi) köd: | MK-érték: 5 mg/m3 |  |
|  | Bután (CAS: 106-97-8): | ÁK-érték: 2350 mg/m3; CK-érték: 9400 mg/m3 |  |
|  | Az adatokat az érvényes rendelet alapján adtuk meg. [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.] |  |
|  | DNEL-érték (Derived no effect level - a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje): Nincs adat. |  |
|  | PNEC-érték (Predicted no effect concentration – az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbérték): Nincs adat. |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése |  |
|  | Műszaki intézkedések: | A terméket jól szellőztethető helyiségben szabad használni. |  |
|  | Egyéni védőfelszerelés: |  |
|  | Légzésvédelem: | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |
|  | Kézvédelem: | Olajálló védőkesztyű. |  |
|  | Szemvédelem: | Védőszemüveg / arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |
|  | Testvédelem: | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés fordulhat elő. |  |
|  | Egyéb biztonsági és higiénés intézkedések: | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. |  |
|  | Környezeti expozíció: | A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni. |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |
|  | Halmazállapot: | Aeroszol |  |
|  | Szín: | Színtelen - sárgás. |  |
|  | Szag: | Olajszagú. |  |
|  | Az alábbi adatok a Cirkan C220-ra vonatkoznak: |  |
|  | Sűrűség: | 0,896 g/cm3 (15oC-on) |  |
|  | Oldhatóság vízben: | Nem oldható. |  |
|  | Oldhatóság egyéb oldószerben: | Nagyszámú használatos oldószerben oldódik. |  |
|  | Lobbanáspont: | ≥240oC nyílttéri |  |
|  | pH-érték: | Nem alkalmazható. |  |
|  | Viszkozitás kinematikai: | 220 mm2/s (40oC-on) |  |
|  | Megoszlási hányados (n-oktanol/ víz): | >6 |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |
|  | 10.1. Reakciókészség |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |
|  | Normál használat esetén stabil. |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények |  |
|  | Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok |  |
|  | Erős oxidálószerek. |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek |  |
|  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, különböző szénhidrogének, aldehidek, korom). |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ |  |
|  | Akut toxicitás a termékre: nincs adat |  |
|  | A termék összetevőire vonatkozó adatok: |  |
|  | Az alábbi adatok a Cirkan C 220-ra vonatkoznak: Magas koncentrációjú gőz, füst vagy permet belélegzése a felső légutak irritációját okozhatja. Lenyelve irritálhatja az emésztőrendszert. Hasmenést, gyomorfájást, hányingert, hányást okozhat. Bőrre kerülve bőrpír, bőrszárazság lehetséges. Szembe jutva vörösség, fájdalom lehetséges. |  |
|  | PB fűtő és üzemanyag (Propán/bután) (keverék) adata: Propán (belélegezve, patkányon): >80000 ppm/ 4 óra 15 perc (irodalmi adat) n-bután (belélegezve, patkányon): 277000 ppm/ 4 óra (irodalmi adat) izobután (belélegezve, patkányon): 277000 ppm/ 4 óra (irodalmi adat) Belélegezve: enyhe nyálkahártya irritáció Szembe jutva: enyhe irritáció Nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás |  |
|  | Bőrkorrózió/bőrirritáció: | Nem irritáló (fagyás/égési sérülés veszélye fennáll). |  |
|  | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: | Nem irritáló (fagyás/égési sérülés veszélye fennáll). |  |
|  | Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: | Nem toxikus, azonban az aszfériás (oxigénhiány) hatás miatt veszélyes. Nagy koncentrációban belélegezve narkotikus hatása lehet. |  |
|  | Csírasejt mutagenítás: | Nincs adat. |  |
|  | Rákkeltő hatás: | Nincs adat. |  |
|  | Reprodukciós toxicitás: | Nincs adat. |  |
|  | Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): | Nincs adat. |  |
|  | Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás STOT RE): | Nincs adat. |  |
|  | Aspirációs veszély: | A termék lenyelése nem valószínű. |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |
|  | 12.1. Toxicitás |  |
|  | A keveréket élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség |  |
|  | PB fűtő és üzemanyag (Propán/bután) adata: propán: =< 2,8 (irodalmi adat) bután: =< 2,8 (irodalmi adat) izobután: =< 2,8 (irodalmi adat) |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás |  |
|  | Az ásványolaj úszik a vízfelszínén. |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások |  |
|  | Az ásványolaj nagy mennyiségben kiömölve a környezetre veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az oxigénbejutás lehetőségét. |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: | EWC-kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről] |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |
|  | Szállítás | közúti/vasúti ADR/RID |  |
|  | 14.1. UN-szám | 1950 |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Aeroszolok, gyúlékony |  |
|  | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) |  |  |
|  | Osztály: | 2 |  |
|  | Osztályozási kód: | 5F |  |
|  | Bárcák: | 2.1 |  |
|  | Alagút korl. kód: | (BID) |  |
|  | Korlátozott mennyiség: | LQ2 |  |
|  | 14.4. Csomagolási csoport |  |  |
|  | 14.5. Környezeti veszélyek: - |  |  |
|  | 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - |  |  |
|  | 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: - |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról |  |
|  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  |  | 1907/2006/EK REACH (2006. december 18.), illetve módosítása 453/2010/EU rendelet (2010. május. 20.) |  |
|  |  | Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |
|  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |
|  |  | 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről |  |
|  | Veszélyes hulladékok: | 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |
|  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  |  | 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről |  |
|  | Tűzvédelem: | 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |
|  | Munkavédelem: | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |
|  |  | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés |  |
|  | Nincs. |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |
|  | A veszélyes komponensek R és H mondatai: |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |
|  | H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. |  |
|  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |
|  | Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok 1 |  |
|  | Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok |  |
|  | Aktualizálás: 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16. szakaszokban. |  |
|  | Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK alapján vegyi termékhez. |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2015.02.23. |  |